小空间，大扭矩

贝加莱新型伺服电机系列将额定扭矩增大最多75%

贝加莱正在将具有高扭矩密度的新型8LW和8LS伺服电机系列添加到其产品组合中。在与ACOPOS伺服驱动器一起使用时，这些电机的精巧设计使它们的额定扭矩可比同类电机高出最多75%。从而，机器制造商可以使他们的机器变得更紧凑、更经济。

贝加莱通过优化设计提高了散热性，显著提高了这些电机的性能。新的电机绕组设计大大减少了速度波动。这样可以使旋转更平稳，这在印刷和磨削过程中将非常有益。新设计还具有更精确的定位和重复能力。

完美扩展

8LW和8LS伺服电机系列适用于325或750 VDC的连接电压，并且可以在海拔高度最高4000米处进行安装。所有各种尺寸的电机既可以选用针对EnDat 2.2结合可扩展安全功能的高鲁棒性单电缆解决方案，也可以选用针对旋变器和EnDat 2.2的双电缆解决方案。这样可以轻松地找到适合每种应用的解决方案。

所有数据一目了然

电机具有IP64防护等级，并带有嵌入式参数芯片，该芯片包含电机的所有机械和电子数据。这使用户程序可以识别整个输电系统，无需进行耗时且容易出错的手动配置。因此，调试时间得以大幅减少。此外，在服务期间能够轻松地比较机器配置还有助于对机器故障进行立即诊断，最大程度地减少停机时间。

在与ACOPOS伺服驱动器一起使用时，这些电机的精巧设计使它们的额定扭矩可比同类电机高出最多75%。

关于贝加莱

贝加莱是一家总部位于奥地利并在全球拥有分公司的创新型自动化企业。2017年7月，贝加莱成为ABB集团的机械自动化事业部。作为工业自动化领域的全球领导者，贝加莱将前沿技术与领先工程相结合，为几乎每个行业的客户提供面向机器与工厂自动化、运动控制、HMI和集成安全技术的完整解决方案。借助于OPC UA、POWERLINK、openSAFETY等工业物联网通信标准，以及强大的Automation Studio软件开发平台，贝加莱不断重新定义自动化工程的未来。受简化流程和超出客户预期的承诺驱动，贝加莱始终保持创新精神并处于工业自动化领域的前沿。

获取更多信息，请访问www.br-automation.com。