Servomotores de alta potencia de hasta 140 kW de B&R

Nuevas áreas de aplicación en el rango de potencia superior

B&R ha ampliado su línea de productos para incluir servomotores de alto par y expandir su gama de velocidades. Los motores de alta eficiencia de la serie 8KS proporcionan hasta 140 kW de potencia y par estático de hasta 555 Nm. Disponibles en dos tamaños, con velocidades de hasta 3000 rpm, los motores 8KS abren nuevas posibilidades para aplicaciones en una amplia gama de industrias que requieren alta potencia. Además, estos servomotores están disponibles con ventiladores axiales o radiales, refrigeración por agua y soportes de montaje opcionales.

Para soluciones con servoaccionamientos de alta potencia

Esta serie de motores también es el complemento perfecto para la implementación de soluciones de servoaccionamiento hidráulico de alta potencia, eficientes energéticamente, además del control de servobombas de B&R.  La variante con rodamientos reforzados, por ejemplo, permite configurar ejes de avance por cinta de par elevado para máquinas de inyección de plástico eléctricas.

Integración sencilla y fácil puesta en marcha

Los servomotores de esta serie están equipados con un interface de resolver, un encoder óptico con interface EnDat y un chip de parámetros integrado, lo que garantiza una perfecta compatibilidad con los servoaccionamientos ACOPOSmulti y una fácil integración con toda la gama de sistemas de B&R. Como resultado, los motores 8KS pueden instalarse y funcionar con la misma comodidad y facilidad que se espera de todos los motores de B&R.

La nueva serie de motores 8KS de B&R ofrece todos los beneficios de la tecnología de servomotores en un rango de potencia más alto que la serie 8LS y 8JS.

Acerca de B&R

B&R es una innovadora empresa de automatización con sede en Austria y oficinas en todo el mundo. Como líder mundial en automatización industrial, B&R combina tecnología punta con ingeniería avanzada para ofrecer a los clientes, en prácticamente todas las industrias, soluciones completas para automatización de máquinas y fábricas, control de movimiento, HMI y tecnología de seguridad integrada. Con estándares industriales de comunicación de bus de campo como POWERLINK y openSAFETY, además del potente entorno de desarrollo de software Automation Studio, B&R está constantemente redefiniendo el futuro de la automatización. El espíritu innovador que mantiene a B&R al frente de la automatización industrial está impulsado por el compromiso de simplificar los procesos y superar las expectativas del cliente.

Para más información, visite www.br-automation.com.

Si publica esta nota de prensa, por favor envíe una copia a:

Bernecker & Rainer Automatización industrial S.L.U. 
Vallsolana Garden Business Park 
Camí de Can Camps, 17-19 
08174 Sant Cugat del Vallés 
Barcelona 

o al e-mail: office.es@br-automation.com